## Slide 1: Warmtetransitie met geconcentreerde zonthermie
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022

## Slide 2: Even voorstellen
Christiaan Bartels
Afgestudeerd TU-Delft
Jaren gewerkt aan CSP installaties o.a. in Spanje en Egypte
Mede auteur van het rapport “Bespiegelingen op een drievoudige oogst”
Sietse de Haan
Docent natuurkunde voorgezet onderwijl
Voorzitter vereniging
Deserted vertegenwoordiger
Mede auteur van het rapport “Bespiegelingen op een drievoudige oogst

## Slide 3
Vereniging voor Zonnekrachtcentrales (VZKC)
Missie : We promoot een idee!
Energie oogsten waar hij het gemakkelijkst te oogsten is. De woestijnen hebben overvloed aan energie (goed voor de productie van goedkope groen waterstof
Oogsten met geconcentreerde zonnewarmte (CST/P) kan warmte of elektriciteit op afroep leveren.
Geconcentreerde zonthermie CST oogst drie keer zoveel warmte per m2 dan PV)
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Bron: Desertec Foundation
Wat doet de vereniging
We promoot een idee!

## Slide 4: Hoe doen we dat?
Met lezingen
Met workshops
Met onderwijsmateriaal
Met een website
Met stands op beurzen zoals deze
Met lobbywerk
Met een nieuwsbrief
Met gerichte voorlichting
Met excursies

## Slide 5
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Zonthermie Overzicht
Lijn
concentratie
Punt
concentratie
Fresnel
Trogspiegel
Solar tower
Solar dish
Vlakke plaat
Geen
concentratie

## Slide 6
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Trogspiegel Werking
Notes: Commercial operated Parabolic Trough plants Status: 14.09.2009
Project name Developer start operation country [MW] No. Plants
SEGS I to IX LUZ 1985 - 1991 USA 354 9
Nevada Solar One Acciona June 2007 USA 64 1
Andasol I Solar Millennium October 2008 Spain 50 1
Puertollano Iberdrola May 2009 Spain 50 1
Alvarado Acciona July 2009 Spain 50 1
Total: 568 13

## Slide 7
Power Generation
Low Temp.
High
Temp.
Desalination
Process Heat
Solar Cooling
Concentrating Solar Collectors
Vakbeurs Energie 11-12 oktober 2022
Concentrated Solar Thermal (CST) Toepassingen
District Heating

## Slide 8
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
CST Warmtenet
Bron: Aalborg CSP
Combinatie vlakke plaatcollectoren en trogspiegels

## Slide 9: CST Warmteopbrengst en temperatuurbereik
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Bron: DCSP (2020)

## Slide 10: Rendement afhankelijk van temperatuur en zoninstraling

## Slide 11: Warmtevraag
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Warmtevraag als onderdeel van totale energievraag
Bron: TNO (2020), Warmtemonitor (2019) o.b.v. CBS
Notes: Dus 1000 PJ warmte is de totale vraag als eindproduct, maar wel veel verliezen …dus bij de opwek wel meer nodig

## Slide 12
Totale warmtevraag: 416 PJ
Duitse studie: Helft warmte-vraag te vervullen door CST
200 PJ kan CST voor zijn rekening nemen
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Bron: AgentschapNL (2013)
Warmtevraag industrie

## Slide 13
Verwachting welke vlucht zonthermie in Duitsland zal nemen.
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Bron: Solites (2019)
Zonthermie prognose
Notes: Niet alleen gewelidigge toename maar ook een inschatting van het gebruik, daaris in de vorige dia al op vooruitgelopen

## Slide 14
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Bron: Fraunhofer, 2017
Zonthermie Energieopbrengst per m2
Fraunhofer-studie toont aan thermische zonnecollectoren produceren per vierkante meter gemiddeld driemaal zoveel kilowattuur dan fotovoltaïsche zonne-energie.

## Slide 15: Prestaties diverse zonthermie systemen
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
 | Warmte-opbrengst per apertuur-oppervlak bij 100 graden Celsius | Warmte-opbrengst per grond-oppervlak | Warmte-opbrengst per apertuur- oppervlak | Concen-tratiefactor | Tempera-tuurbereik | Dubbel gebruik grond mogelijk | Warmte-opslag | Verhouding grond- oppervlak / apertuur- oppervlak | Referentie
 | kWh/m2∙a | kWh/m2∙a | GJ/m2∙a |  | °C |  |  |  | 
Trogspiegel | 550 | 185 | 2,0 | 10 - 85 | 50 - 400 | ja | ja | 3 | DTU (2015)
Fresnel | Voor NL niet bekend | Minste ruimte-beslag | Voor NL niet bekend | 10 - 80 | <300 | Ja | Ja | 1,5 | Areva (fabrikant)
Solar dish | 530 | 210 | 2,5 | 600 – 2.000 | <200 | ja | ja | 2,5 | Axe (leverancier)
Vlakke plaat collector | 360 | 160 | 1,3 | 1 | 30-80 | ja | ja | 2,3 | NL
PV ter vergelijking met thermisch | 170 | 65 | 0,6 | 1 | n.v.t. | ja | nee | 3 | NL

## Slide 16
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Berenschot Studie (zonder CST)
Met CST: extra 50 PJ haalbaar

## Slide 17
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Ontwikkeling Aardgas prijs
Volgens TNO (business case zonithermie okt 2022) blijft na de rumoerige tijden de gasprijs voor de consument hangen op 1,5 eurp per m3
Bron: CBS (realisatie); ICE TTF, IEA WEO (2019) en WLO (2015) (raming)

## Slide 18
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
SDE++ 2022
CST-systemen komen vanaf 2022 in aanmerking voor subsidie in de categorie zonnewarmte
Bron: Solarmagazine (Juni 2021)

## Slide 19
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
CST Referenties (België)
Azteq
Industrial Application
Uitgangstemperatuur > 140°C
Thermische output 0,5 MW
Jaarlijkse productie: 500 MWh
Apertuur oppervlak 1100 m2
Bron: Azteq

## Slide 20
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
CST Referenties (Denemarken)
Aalborg CSP
Solar District Heating (SDH)
Uitgangstemperatuur: 98°C
Met warmteopslag
Thermische output: 6,8 MW
Jaarlijkse productie: 6,1 GWh
NB directe zoninstraling op deze locatie in Denemarken gunstiger
Bron: Aalborg CSP

## Slide 21
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
CST Referenties (Zweden)
Absolicon
400 km boven Stockholm
Solar District Heating (SDH)
Uitgangstemperatuur: 110°C
Thermische output: 0,5 MW
Jaarlijkse productie: 1,1 GWh
Bron: Absolicon

## Slide 22
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
CST Referenties (Duitsland)
Sunoyster
Tweeassige collector
Opklapbaar (sterke wind)
Dak installatie mogelijk
Thermische output: 7 kW
Optioneel PV: 5 kWe
Bron: Sunoyster

## Slide 23
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
CST Referenties (Duitsland)
Protarget
Industrial Application
Thermische output: 320 kW
Afhankelijk van apertuur oppervlak
1 MW centrale ca 22000 m2 apertuur oppervalk
Spiegel unit 3 bij12 meter
Bron: Protarget

## Slide 24
Vakbeurs Energie 12-14 oktober 2021
Conclusies
CST is een goede warmtebron voor zowel warmtenetten als de industrie
Voor warmtenetten kan CST gecombineerd worden met vlakke plaat collectoren en/of vacuümbuizen
Voor gebouwde omgeving is potentieel door uitbreiding met CST zeker 50 PJ hoger dan gecalculeerde 100 PJ van Berenschot
Daarnaast kan 200 PJ aan warmte geleverd worden voor industrie
Totaal kan zonterhme (inclusief CST) 1/3 deel van de totale warmtevraag 350 PJ (Totaal 985 PJ) voor haar rekening nemen, met als uitdaging het ruimtebeslag.

## Slide 25: Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog vragen?
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022

## Slide 26: Extra slides
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022

## Slide 27
Energy Content of Various Energy Sources
Energy Source | Quantity | Energy Content
Uranium | 0,000001 ton | 1 TCE (Tons Coal Equivalent)
Crude oil1 | 0,7 ton | 1 TCE
Pit-coal | 1 ton | 1 TCE
Lignite | 3,7 ton | 1 TCE
Natural Gas | 900 m³ | 1 TCE
Wood | 4 ton | 1 TCE
Solar Energy |  8000 hours on 1 m² | 1 TCE
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Energy content of various energy sources
Notes: tonne of coal equivalent3.41143e-11 Joule = 0,34 PJ

## Slide 28
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Direct use energy from the sun

## Slide 29
Main components:
Concentrator (cylindrical parabolic reflector, structure)
Receiver (tubular absorber, glass envelop)
Tracking system
Main Parameters:
D: aperture width [m]
(resp. Paraboloid diam.)
f: focal length [m]
ΦR: rim angle [degree]
d: absorber diameter [m]
Vakbeurs Energie 11-13 oktober 2022
Parabolic Trough Collector - components